Проект внесения изменений в схему теплоснабжения    Новокамалинского сельского совета на 2019-2034гг.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в связи с утверждением генерального плана Новокамалинского сельсовета, а также правил землепользования и вносятся изменения в схему теплоснабжения Новокамалинского сельсовета в части:

# 1. РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО,	РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Таблицу 11.1.1 Инвестиции в реконструкцию существующих котельных дополнить следующими данными

Котельная №8 "Совхоз"

| Наименование | Характеристики и параметры объектов | Год реконструкции | Тип реконструкции | Предполагаемые вложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация котельной | Установка химподготовки | 2029 | Модульная установка водоподготовки ВПУ «Роса» РМ2/AF-0,25 Модульная установка водоподготовки ВПУ «Роса» РМ 2/SPd-0,36 | 1030,12 |
| Модернизация котельной | Установка узла учета тепловой энергии | 2023 | Тепловычислитель Взлет ТСР-026М | 553,60 |

Порядок внесения изменений в схему теплоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядке их разработки и утверждения».