ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» - «КРАСНОЯРСКЭНЕРГО» Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 66а ОГРН 1052460054327 ИНН 2460069527 тел.: (391) 256-68-59, факс: (391) 256-68-77 e-mail: info@kr.rosseti-sib.ru, сайт: www.rosseti-sib.ru

Уважаемые собственники земельных участков, гаражей и дач! Возле участков проходят воздушные линии электропередач, представляющие собой опасность. Сообщаем Вам о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, о допустимых расстояниях до токоведущих частей, а также о порядке проведения работ в охранных зонах ВЛ.

Границы установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением

| Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | Границы охранных зон | Допустимые расстояния до токоведущих частей |
|  |  | минимальное | минимальное, измеряемое техническими средствами |
| до 1 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 1 - 20 | 10 | 2,0 | 2,0 |
| 35 | 15 | 2,0 | 2,0 |
| 110 | 20 | 3,0 | 4,0 |
| 150, 220 | 25 | 4,0 | 5,0 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 | 5,0 | 7,0 |

Порядок проведения работ в охранных зонах ВЛ.

1. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).